## Slide 1: APARCAMIENTO
EL APARCAMIENTO COMO HERRAMIENTA DE GESTION DE TRAFICO Y ORDENACION DEL ESPACIO PUBLICO
ANÁLISIS DE LA ZONA AZUL Y SU POSIBLE AMPLIACIÓN

## Slide 2
Reparto de la movilidad en Pamplona OMM 2017

## Slide 3
Índice de motorización (vehículos/1.000 habitantes)

## Slide 4
NÚMERO DE VEHÍCULOS POR DOMICILIO Y SU USO DIARIO
90% de los hogares tienen coche
Media de 1,46 vehículo /domicilio
Pamplona 1,35 vehículo/domicilio
Zona 1 : 1,40 vehículo/domicilio
Zona 2,3: 1,79 vehículo domicilio
VEHICULOS | TOTAL | PAMPLONA | ZONA 1 | ZONA 2
NINGUNO | 9,20% | 10,60% | 9,90% | 4,90%
1 | 43,80% | 49,00% | 46,80% | 28,40%
2 | 40,10% | 36,10% | 37,10% | 52,40%
3 | 5,60% | 3,40% | 5,10% | 11,30%
4 | 1,30% | 0,90% | 1,00% | 2,40%
5 o más | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,50%

## Slide 5
USO DEL COHE

## Slide 6
Distribución modal en Pamplona

## Slide 7
INTENCION DE TRASPORTE ALTERNATIVO
CAUSAS | 
POR PRECIO DE APARCAMIENTO | 3,00%
POR ATASCOS | 4,10%
POR QUE NO ME GUSTA CONDUCIR | 4,60%
POR EL PRECIO DEL GASOLINA/GASOIL | 5,60%
POR DIFICULTADES APARCAR | 10,90%
POR OTRAS RAZONES | 30,40%
POR QUE PUEDO IR ANDANDO A CASI | 36,80%
POR QUE PREFIERO MOVERME DE OTRO MODO | 37,50%
FACTORES DISUASORIOS
FACTORES PERSUASIVOS

## Slide 8
VALORACION DE LA ORA

## Slide 9
REPARTO DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PAMPLONA
142.424 EN TERMINO MUNICIPAL DE PAMPLONA

## Slide 11
OFERTA DE PLAZAS EN VÍA PÚBLICA POR SECTORES
24.182
20.917

## Slide 12
Chart: PLAZAS EN SUPERFICIE/COCHES
| Casco Antiguo | Ensanches | Milagrosa/Azpilagaña | Iturrama | Mendebaldea+ Etxabacoiz | San Juan | Complejo Hospitalario | Rochapea | Rochapea Norte | San Jorge | Buztintxuri | Chantrea | Mendillorri | Soto Lezaciru | Zaragoza/Tajonar | Etxabacoiz
APARCAMIENTOS | 739 | 3505 | 2998 | 4520 | 4554 | 3677 | 563 | 3626 | 1755 | 2497 | 1854 | 6296 | 3230 | 4038 | 1138 | 109
COCHES | 5378 | 9594 | 7739 | 11260 | 9267 | 9788 | 843 | 8394 | 4076 | 5762 | 4268 | 8590 | 5416 | 4103 | 923

## Slide 13
PLAZAS DE USO RESIDENCIAL (Garaje privado, aparcamientos de concesión para residentes y plazas de rotación en garajes susceptibles de ser usadas por residentes), POR SECTOR.

## Slide 14
TCR, TEST DE COMPORTAMIENTO DE ZONAS REGULADAS
(TOMA DE DATOS DE UNAS 7000 PLAZAS SOBRE EL 100% DE PLAZAS DISPONBLES, NOVIEMBRE 2109)

## Slide 15
OCUPACIÓN MEDIA ANUAL POR SECTORES ORA
15% SATURACIÓN

## Slide 16
ZONAS | VIA PUBLICA | GARAJE | TOTAL | COCHES | DIFERENCIA
Rochapea Norte | 1.755 | 2.747 | 4.502 | 4.076 | 426
San Jorge | 2.497 | 2.598 | 5.095 | 5.762 | -667
Buztintxuri | 1.854 | 4.100 | 5.954 | 4.268 | 1.686
Chantrea | 6.296 | 3.919 | 10.215 | 8.590 | 1.625
Mendillorri | 3.230 | 5.963 | 9.193 | 5.416 | 3.777
Soto Lezcairu | 4.038 | 4.826 | 8.864 | 4.103 | 4.761
Zaragoza/Tajonar | 1.138 | 610 | 1.748 | 923 | 825
ZONAS | VIA PUBLICA | GARAJE | TOTAL | %VIA PUBLICA | % GARAJE
Rochapea Norte | 1.755 | 2.747 | 4.502 | 38,98% | 61,02%
San Jorge | 2.497 | 2.598 | 5.095 | 49,01% | 50,99%
Buztintxuri | 1.854 | 4.100 | 5.954 | 31,14% | 68,86%
Chantrea | 6.296 | 3.919 | 10.215 | 61,63% | 38,37%
Mendillorri | 3.230 | 5.963 | 9.193 | 35,14% | 64,86%
Soto Lezcairu | 4.038 | 4.826 | 8.864 | 45,56% | 54,44%
Zaragoza/Tajonar | 1.138 | 610 | 1.748 | 65,10% | 34,90%
PLAZAS DE APARCAMIENTO EN ZONAS NO REGULADAS

## Slide 17
ANÁLISIS ZONAS NO REGULADAS sondeos de ocupación

## Slide 18
ZONAS | VIA PUBLICA | GARAJE | TOTAL | 15% | LIBRES DIA | LIBRES NOCHES
Rochapea Norte | 1.755 | 2.747 | 4.502 | 263 | 194 | 77
San Jorge | 2.497 | 2.598 | 5.095 | 375 | 402 | 253
Buztintxuri | 1.854 | 4.100 | 5.954 | 278 | 752 | 697
Chantrea | 6.296 | 3.919 | 10.215 | 944 | 1649 | 811
Mendillorri | 3.230 | 5.963 | 9.193 | 485 | 1155 | 652
Soto Lezcairu | 4.038 | 4.826 | 8.864 | 606 | 1869 | 2.593
Zaragoza/Tajonar | 1.138 | 610 | 1.748 | 171 | 134 | 334

## Slide 19
80% Media
74% Diurna
87% Nocturna
20% de coches fijos
15% rotación
Rotación nula o muy escasa.

## Slide 20
92% Media
96% Diurna
89% Nocturna
30-35% coches fijos
56-57%
Rotación = 40% vecinos+30% coches fijos-96% ocupación= 26% de rotación

## Slide 21
87% Media
90% Nocturna
84% Diurna
32% coches fijos
40,5%
Rotación= 43,5 vecinos+32 fijos-84 ocupación= 8,5%

## Slide 22
 | Plazas Vía publica | Plazas privadas | Total | Coches | Diferencia
Antes ORA | 3626 | 7200 | 10826 | 8394 | 2432
 | % Ocupación | Vecinos | No vecinos | Plazas libres
Ocupacion diurna | 63,50% | 51,33% | 12,17% | 1323
Ocupacion nocturna | 78,73% | 67,05% | 11,67% | 771
ROCHAPEA ANTES Y DESPUES DE LA ORA
ANELIER 309 PLAZAS COMPARTIDAS CV, (OCUPACION 34-42% = 3,5%+ 2-3% CORRALILLOS)
OCUPACION 100%

## Slide 25
 | PLAZAS | OCUPACION DIA | OCUPACION NOCHE | DIFERENCIA | ROTACION
TRINITARIOS I (descampado) | 190 | 48,95% | 12,11% | 36,84% | 70
TRINITARIOS II Intermodal bus | 160 | 99,38% | 81,25% | 18,13% | 29
TRINITARIOS III (Grúas) | 190 | 92,63% | 63,68% | 28,95% | 55
CEMENTERIO | 200 | 94,50% | 65,00% | 29,50% | 59
AVENIDA ZARAGOZA | 411 | 99,27% | 98,54% | 0,73% | 3
AVENIDA ZARAGOZA (Miguel Astrain) | 263 | 98,10% | 92,78% | 5,32% | 14
BIBLIOTECA | 600 | 96,33% | 59,50% | 36,83% | 221
TOTAL | 2014 | 89,88% | 67,55% | 22,33% | 450
OCUPACIONES APARCAMIENTOS DISUASORIOS

## Slide 26: CARARTERISTICAS DE APARCAMIENTO DISUASORIO
SEGURIDAD DE PLAZA
UBICACION DE LOS APARCAMIENTOS (trayecto habitual)
FACILIDAD DE ACCESOS( ágil y bien señalizado)
FACILIDAD Y RAPIDEZ DE APARCAMIENTO (mejor batería)
RAPIDEZ DE ACCESO PEATONAL AL BUS O ALTERNATIVO
MINIMIZACION DEL TIEMPO DE ESPERA
SEGURIDAD PARA CONDUCTORES
SEGURIDAD PARA LOS VEHICULOS